БЕЗЖИЧНА   АЛАРМЕНА    СИСТЕМА    JFX-2002-С   No. 010300

ВЪЗМОЖНОСТИ НА АЛАРМЕНАТА СИСТЕМА

- Микропроцесорна система, която  при налични датчици може да разпознава: изтичане на газ и наличие на пушек.

- Работи с безжични датчици, т.е. не се налага прокарване на кабели.

- Дистанционно управление и сигнализация по телефона с вграден номеронабирател.

- Има вградени защита против мълнии и защита от късо съединение.

- Собственикът може да чуе по телефона звук или говор от нарушителите. Може и да програмира алармата да се изключи при повторно задействане.

- Собственикът може да изкл. или да вкл. алармата по телефона.

- Всеки от IR датчиците може да се вкл. и изкл. независимо от останалите.

- Ако поради спиране на електрозахранването или токов удар алармената система загуби настройките си, тя преминава в автоматичен режим, осигуряващ необходимата степен на защита.

- Може да се програмират до 6 телефонни номера. Може да набира и GSM апарати.

- Алармата може да се свърже към компютъризирана система и да изпраща алармен сигнал към нея.

- Ако собственикът не желае да безпокои съседите си, може да настрои алармата на  „тих” режим. Изпращането на съобщения по телефон или към друга охранителна система продължават да функционират и в този режим.

- На дистанционните и на панела на алармата има бутони „ПАНИК БУТОН” за незабавно включване на сирената.

- При опит за блокиране на телефонната линия незабавно се изпраща съобщение до собственика.

- За по голяма сигурност разполага и с защитен PIN номер.

- При спиране на електрозахранването запазва информацията си до 48 часа.

- Има CE сертификат.

- Приема сигнал от разстояние  до 150m.

- Работи на честота 433MHz или 315MHz.

ИЗБОР НА ДАТЧИЦИ

- Безжичен пасивен IR датчик. Реагира при движение на човек.

- Безжичен магнитен датчик. Осигурява охраната на врати и прозорци.

- Безжичен газ детектор. Реагира при изтичане на газ.

- Безжичен детектор на пушек.Реагира при пожар.

МОНТАЖ

А. Включете телефонната линия и телефона в двете телефонни букси на алармената централа. Няма значение коя от лините в коя от буксите ще включите.

B. Включете сирената в съответната букса.

C. Включете захранващия адаптер в ел. мрежа и свържете другия му край към съответната букса на алармената централа. След вкл. на алармата ще получавате съобщение на всеки 30 секунди, че трябва да въведете тел. номер и да запишете гласово съобщение.

НАСТРОЙКИ

- ЗАПИС НА ГЛАСОВО СЪОБЩЕНИЕ

Натиснете и задръжте бутон „programe”, намиращ се на горната страна  на алармената централа. Звуков сигнал след 3 секунди ще сигнализира за начало на записа. От разстояние 20 сантиметра кажете на глас това, което желаете да бъде записано. Отпуснете бутон  „programe”. Продължителността на записа е до 10 секунди.  Дълъг звуков сигнал, последван от друг по-къс са сигнализация за успешен запис.

Забележка:

Гласовото съобщение трябва да бъде кратко и ясно.

2. ВЪВЕЖДАНЕ НА ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР

Натиснете бутон „programe”, намиращ се на горната страна на алармената централа и наберете желания от Вас номер на клавиатурата на телефона, както следва:

„#+1+*+8888888+#”   ако номера е запаметен ще чуете звуков сигнал

„#+2+*+8888888+#”

Може да въведете до 6 телефонни номера.

Ако използвате регионален код 0 или 9 въведете:

„#+2+*+0+*+8888888+#”

или

„#+2+*+9+*+8888888+#”

3.СЪС СИГНАЛ ОТ  СИРЕНАТА, КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ДИСТАНЦИОННОТО

Натиснете бутон „programe”, намиращ се на горната страна на алармената централа и

въведете на клавиатурата на телефона:

„#+9+*+9+#”. При правилно въвеждане ще чуете дълъг и кратък звукови сигнали.

4. БЕЗ СИГНАЛ ОТ СИРЕНАТА, КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ДИСТАНЦИОННОТО

Натиснете бутон „programe”, намиращ се на горната страна на алармената централа и

въведете на клавиатурата на телефона:

„#+9+*+6+#”. При правилно въвеждане ще чуете дълъг и кратък звукови сигнали.

5. ОХРАНА  СЪС СИРЕНА

Натиснете бутон „programe”, намиращ се на горната страна на алармената централа и

въведете на клавиатурата на телефона:

„#+9+*+1+#”. При правилно въвеждане ще чуете дълъг и кратък звукови сигнали.

6. ОХРАНА БЕЗ СИРЕНА

Натиснете бутон „programe”, намиращ се на горната страна на алармената централа и

въведете на клавиатурата на телефона:

„#+9+*+0+#”. При правилно въвеждане ще чуете дълъг и кратък звукови сигнали.

7. СЛЕДЕНЕ НА ТЕЛЕФОНННИЯ КАБЕЛ    ВКЛ.

Натиснете бутон „programe”, намиращ се на горната страна на алармената централа и

въведете на клавиатурата на телефона:

„#+9+*+2+#”. При правилно въвеждане ще чуете дълъг и кратък звукови сигнали.

8. СЛЕДЕНЕ НА ТЕЛЕФОНННИЯ КАБЕЛ    ИЗКЛ.

Натиснете бутон „programe”, намиращ се на горната страна на алармената централа и

въведете на клавиатурата на телефона:

„#+9+*+3+#”. При правилно въвеждане ще чуете дълъг и кратък звукови сигнали.

ПРОГРАМИРАНЕ НА ЦЕНТРАЛАТА

- ВКЛ. И ИЗКЛ. НА РЕЖИМ ОХРАНА

А. След като излезете и затворите входната врата, натиснете бутона със символ „заключен

катинар” на дистанционното. Ще чуете звуков сигнал и системата ще премине в режим „охрана”.

B.  Връщате се в къщи. Преди да отворите входната врата, натиснете бутона със символ „отключен

катинар”. Ще чуете звуков сигнал – индикация за изключване на  режим „охрана”.

- ВКЛ. / ИЗКЛ. НА IR ДАТЧИЦИ

Използвайте бутоните на дистанционното. Натиснете последователно 2 пъти бутона със символ

„мълния”, за да изключите IR датчика или натиснете бутона със символ „заключен катинар”, за да

активирате IR датчика.

- ВЪВЕЖДАНЕ НА ID код

За да бъде изпратено съобщение към компютъризираната система, кой точно потребител е влязъл, той трябва да въведе код за достъп от телефонната клавиатура. Може да зададете до 6 различни кода за достъп. Програмирането става по следния начин: Натиснете бутон „programe”, намиращ се на горната страна на алармената централа и

въведете на клавиатурата на телефона:

„#+8+*+ ID CODE 1 +#”

„#+8+*+ ID CODE 2  +#”

---------------------------

„#+8+*+ ID CODE 6 +#”

След всяко правилно въвеждане ще чувате къс и дълъг звукови сигнали.

- УПРАВЛЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНА

Искате да вкл. или изкл. алармата, като ползвате телефона? Направете следното:
       - Наберете домашния си телефонен номер.

- След 6-тото позвъняване въведете паролата за дистанционен достъп.

- Натиснете „1”, за да чуете звук от вградения в алармената централа микрофон.

- Натиснете „2”, за да вкл. сирената.

- Натиснете „3” за  режим на охрана без сирената.

- Натиснете „4” за режим на охрана със сирената.

- Натиснете „5”, за да изключите алармената централа.

- Натиснете „#” за изход.

Алармата ще затвори тел. линия автоматично.

- ЗАДАВАНЕ НА ПАРОЛА ЗА ДИСТАНЦИОНЕН ДОСТЪП

Натиснете бутон „programe”, намиращ се на горната страна на алармената централа и

въведете на клавиатурата на телефона:

„#+7+*+ПАРОЛА +#”. Паролата за дистанционен достъп е 4 цифрена хххх!!! Фабрично зададената

парола е 1234.

- ПРОМЯНА НА ТЕЛЕФОННИТЕ НОМЕРА

Натиснете бутон „programe”, намиращ се на горната страна на алармената централа и

въведете на клавиатурата на телефона::

#+1+*+#” изтриване на запаметен номер 1

#+2+*+#”

----------

#+6+*+#” изтриване на запаметен номер 6

Как да въведете нови телефонни номера е описано по-горе.

- ВНИМАНИЕ

Пазете това описание. Ако го загубите няма да може да направите  желаните от Вас промени.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Алармена централа:

Работно напрежение:		9V, 300mA AC/DC адаптер

Работна честота:		433.92MHz ±2KHz

Дистанционни:

Работно напрежение: 		12V батерия

Работна честота:		433.9292MHz ±2KHz

Сензори:

Магнитен датчик:		12VDC

Датчик на пушек:		9÷15VDC, <20(A

aлармен ток 20mA

Газ датчик:			12VDC, 150÷300mA

БЕЗЖИЧЕН ИНФРАЧЕРВЕН ДАТЧИК

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Захранване:			2 x ААА 1,5V батерии

Консумиран ток:		30(А

Контакт:			20mА

Работна честота:		433.92MHz

Разстояние  до аларма:	до 200m

Работни режими:		енергоспестяващ - през 150 секунди

нормален – през 20 секунди

Обхват на засичане:		до 12m / 110(

Работна температура:		-5(С÷55(С

Електромагнитна защита:	> 30 V/m

Защита от светлинна

интерференция:		>6500Lux

МОНТАЖ:

- Поставете джъмпер А на положение USE.

- Поставете джъмпер B на положение 4-8m / 6-12m или 9-18m.

- Поставете джъмпер PULSE на положение 1 или 2  (1 или2 безжични датчика).

- При вкл. джъмпер LED, индикаторния светодиод ще работи, а при изкл. няма.

- Moнтирайте на място без пряка слънчева светлина.

- Използвайте алкални батерии.

- Не поставяйте в близост до датчика движещи се предмети. Силен вятър или течение може да доведат до фалшиво задействане.

- За закрепване използвайте двойнозалепваща лепенка или скобата от комплекта.

- Монтирайте на височина 1,5÷2,5m от земята.

При засичане на движение, червеният светодиод светва за 1,5 s и датчикът изпраща алармен сигнал. Ако батериите са изтощени, светодиодът свети с жълт цвят.

Пазете лещата на датчика чиста.